附件1

天然气保供企业安全风险防控检查重点内容

一、通用检查内容

1.是否制定了天然气保供工作方案，是否制定并落实了保供安全生产风险管控措施；

2.保供设备设施是否按规定完成了维修保养工作，是否按要求配置了相应的备品备件；

3.装备的可燃气体检测报警系统、有毒有害气体检测报警系统、火灾探测报警系统、紧急关断系统是否正常投运；生产现场是否存在擅自停用装置设施的安全保护、联锁保护或者擅自变更报警控制参数的情况；

4.是否存在超能力生产、超负荷作业的情况，是否存在违章指挥、违规作业情况；

5.是否存在将项目发包给不具备相应资质的承包商的情况；是否按规定签订了安全生产管理协议，承包商人员是否掌握本岗位相应的安全生产知识；

6.两个及以上生产经营单位交叉作业是否明确了各自的安全管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调；

7.动火、吊装、管线打开、进入受限空间、临时用电、高处等高危作业是否严格执行了作业许可制度；

8.人员变更、设备变更、工艺及作业变更是否严格执行了变更管理制度；

9.新投产建设项目安全设施“三同时”是否执行到位，是否按要求完成了安全设施竣工验收；

10.应急救援物资和装备是否配备到位、维护良好，应急人员是否熟练使用应急装备。

二、专业检查内容

（一）天然气开采企业

1.井控设备是否按设计要求安装并进行密封试压，高压、含硫化氢及二氧化碳的气井是否设置了自动关井装置；

2.是否严格履行钻开油气层前的审批程序，严格落实值班干部24小时带班、井控坐岗观察等井控管理制度；

3.运行的压力管道、储罐等设置的安全阀、压力表等安全附件是否齐全、灵敏、准确，并定期进行校验；

4.气井井场、计量站、集输站、集气站是否设置了醒目的安全警示标志，并建立了严格的防火防爆制度；

5.井口装置及其他设备是否完好，井口阀门开关是否灵活；

6.管汇是否超压运行，管线解堵时是否严格执行了操作规程；

7.是否定期对集输管线升展了巡回检查，并如实记录压力、温度；是否对异常情况采取了有效的处理措施；

8.天然气脱水装置中，气体系统是否选用了全启式安全阀，液体系统是否选用了微启式安全阀；

9.在天然气处理及输送过程中使用化学药剂时，是否严格执行了技术操作规程和安全措施要求，并落实了防冻伤、防中毒和防化学伤害等措施。

（二）天然气长输管道企业

1.是否完成了人口密集型高后果区等高风险管段安全风险评价，并按照“一区一案”要求落实了物防、人防、技防和信息防管控措施；

2.是否完成了管道沿线发生地质灾害管段的安全评估和修复治理；

3.管道、站场阴极保护系统是否正常投运；

4.是否制定了管道巡护和管道第三方施工管理制度，是否按要求进行了管道巡护和监护；

5.是否存在自身排除确有困难的外部安全隐患，是否向县级以上地方人民政府主管管道保护工作的部门报告；

6.是否配置了与运营管道相适应的维修和抢修资源，或通过协议委托具有相应能力的单位提供维修和抢修技术服务；

7.站内工艺管道存在可能超压的部位，是否设置了压力保护设施，并按标准要求进行检测；

8.输气站内管道存在冻结风险或堵塞风险的部位，是否采取了有效的防冻堵措施。

9.是否进行了高后果区专项应急演练，是否与当地乡镇实现了演练联动，应急资源调查和风险辨识是否到位。

10.是否严格落实“三同时”要求，新建项目安全设施设计是否以保供的名义未通过审查即进行施工。

附件2

南充市天然气重点保供企业名单

1.天然气开采企业：中石油西南油气田公司川中油气矿仪陇采油气作业区、中石油西南油气田公司川中油气矿南广作业区、中石化西南油气分公司采气二厂。

2.天然气长输管道企业：中石油西南油气田分公司川中油气矿仪陇采油气作业区、中石油西南油气田分公司川中油气矿南广采油气作业区、中石油西南油气田分公司输气管理处南充输气作业区、中石油西南油气田分公司输气管理处仪陇输气作业区、中石化西南油气分公司油气销售中心川东北输气大队、四川省天然气管道投资有限责任公司。

附件3

天然气保供安全风险防控工作周报表

（截至   月  日，按工作进度排序）

填报单位：                      填报人：                 联系电话：                        填报时间：   年  月  日

| 县（区） | 企业数 | 自查情况 | 整改情况 | 整改率 | 本周自查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 开采企业 | 长输企业 | 问题隐患 累计 | 重大事故 隐患累计 | 整改 累计 | 重大事故 隐患累计 | 总整 改率 | 重大事故隐患累计 | 问题隐患数 | 重大事故隐患数 |
| 组织领导情况 | （本地、本单位方案制定、部署落实等情况） |
| 工作开展情况 | （本地、本单位开展督促检查、隐患排查整治、重大隐患处置等情况） |
| 应急保障情况 | （本地、本单位开展应急演练、处置重大险情等情况） |